## Slide 1: 실험 정리 2

## Slide 2: 실험정리 2의 의미
실험정리 2는 단품조합이 학습에 지대한 영향을 미친다는 사실로부터 출발함
  주요 모델 재원:
    ㅁㄴㅇㄹ
Power의 평균이 0이고 표준편차가 1이 되도록 normalization을 진행하면 학습의 안정도가 매우 커짐

## Slide 3: Feature Scaling의 중요성
Feature 사이의 값의 큰 차이는 학습의 불안정성을 가져옴
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Power_out: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~
Power의 평균이 0이고 표준편차가 1이 되도록 normalization을 진행하면 학습의 안정도가 매우 커짐

## Slide 4: Feature Scaling의 중요성 2
Feature 사이의 값의 큰 차이는 학습의 불안정성을 가져옴
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  State: [power_out, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Power_out [W]: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~
Power_out [kW]: ~
j_min, j_max: ~
SOC – 0.6: ~
이후에 normalization의 중요성 강조함

## Slide 5: DDQN 3 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp, SOC, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [acc, sp, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Tq, sp를 사용하는 것 아니면 모두 유효할 것으로 보임.
SOC는 SOC 절대값을 사용하는 것 보단 SOC-0.6을 사용하는 것이 좋은 듯 …

## Slide 6: DDQN 3_ver2 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [power_out, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [power_out_norm, sp, SOC, j_min, j_max]
  Normalization을 적용할 경우, 학습이 불안정해짐 …
  원인을 파악할 필요가 있음 (reference model은 안정적임)
Normalization이 필수적인 요소임으로 결론을 내자
DDQN은 normalization이 큰 효과를 보기 힘든 거 같음

## Slide 7: DDPG의 State의 중요성
State에 따라 학습의 안정성은 큰 차이를 보임
Normalization은 running normalization임
  파란색 선: [ power_out_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max ]
  주황색 선: [ power_out SOC – 0.6, j_min, j_max ]_norm
  빨간색 선: [ acc_norm, spd_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  초록색 선: [ acc, spd, SOC – 0.6, j_min, j_max]_norm

## Slide 8: DDQN과 DDPG의 비교
DDQN과 DDPG 알고리즘의 학습 과정을 비교함
DDQN State:
  State: [norm(power_out), SOC, j_min, j_max]
  Replay memory에서 running mean과 std를 통한 정규화 진행
DDPG State:
  State: [norm(power_out), SOC, j_min, j_max]
  Replay memory에서 running mean과 std를 통한 정규화 진행
DDPG의 우수성을 강조함

## Slide 9: DDQN과 DDPG의 비교2
DDQN과 DDPG 알고리즘의 학습 과정을 비교함
DDPG가 DDQN 모델에 비해 학습속도가 빠르고 안정적으로 학습이 이루어짐을 볼 수 있음

## Slide 10: DDPG_rewardFactor_comparison
DDPG 알고리즘의 reward factor에 따른 결과를 비교함
DDPG State & Reward:
  State: [norm(power_out), SOC, j_min, j_max]
  Replay memory에서 running mean과 std를 통한 정규화 진행

## Slide 11: DDPG_rewardFactor_comparison_ver2
DDPG 알고리즘의 reward factor에 따른 결과를 비교함
DDPG State & Reward:
  State: [norm(power_out), SOC, j_min, j_max]
  Replay memory에서 running mean과 std를 통한 정규화 진행

## Slide 12: DDPG_batchNormalization_comparison
DDPG 알고리즘에서 Batch Normalization의 위력을 강조
DDPG1:
  State: [power_out, SOC, j_min, j_max]
DDPG2:
  State: [power_out / 1000, SOC, j_min, j_max]
DDPG3:
  State: [power_out / 1000, SOC, j_min, j_max]
  Batch normalization 적용
연산량 부족으로
확인 불가

## Slide 13: DDQN 1
State, Action, Reward
  State: [power_out_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 크기 20의 이산화 된 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Main, Target:
    Input(4)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Output(20)
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 14: DDQN 2
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
State, Action, Reward
  State: [power_out/1000, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 크기 20의 이산화 된 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Main, Target:
    Input(4)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Dense(30, activation=“relu”)
    Output(20)
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 15: DDQN 2 – 결과
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
Feature scaling을 통해 학습 안정도를 크게 향상시킬 수 있음을 확인함

## Slide 16: DDQN 3
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp, SOC, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [acc, sp, SOC – 0.6, j_min, j_max]
<하이퍼파라미터>
성공적임

## Slide 17: DDQN 3 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp, SOC, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [acc, sp, SOC – 0.6, j_min, j_max]
Tq, sp를 사용하는 것 아니면 모두 유효할 것으로 보임.
SOC는 SOC 절대값을 사용하는 것 보단 SOC-0.6을 사용하는 것이 좋은 듯 …

## Slide 18: DDQN 3_ver2 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [power_out, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [power_out_norm, SOC, j_min, j_max]
  Normalization을 적용할 경우, 학습이 불안정해짐 …
  원인을 파악할 필요가 있음 (reference model은 안정적임)
Normalization이 필수적인 요소임으로 결론을 내자

## Slide 19: DDQN 3_ver3 – 결과
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [power_out, SOC, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [power_out/1000, SOC, j_min, j_max]
  Batch Normalization을 적용함
DDQN에서 batch normalization은 악영향을 줄 뿐임

## Slide 20: DDPG 1
State, Action, Reward
  State: [power_out_norm, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 연속적인 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Actor:
    Input(4)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Output(1)
  Critic:
    Input(4, 1)
    Dense(16, activation=“relu”)
    Dense(32, activation=“relu”)
    Output(1)
<하이퍼파라미터>
<크리틱 구조>
학습률을 낮추니 성공하는 것으로 보임

## Slide 21: DDPG 2
Power를 kW 단위로 환산하여 Feature scaling 수행
State, Action, Reward
  State: [power_out / 1000, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Action: 연속적인 액션
  Reward:
네트워크 구조:
  Actor:
    Input(4)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Dense(512, activation=“relu”)
    Output(1)
  Critic:
    Input(4, 1)
    Dense(16, activation=“relu”)
    Dense(32, activation=“relu”)
    Output(1)
<하이퍼파라미터>
<크리틱 구조>
성공적임 ..
결국 DDPG 알고리즘으로 가야함

## Slide 22: DDPG 3
다양한 State에 대한 실험을 진행함
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env2 State:
  State: [tq, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
Env4 State:
  State: [power_out / 1000, acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
<하이퍼파라미터>
Env1에 대해서만 부분적으로 성공적임 (Env2은 실패, Env3은 많이 실패…)
Decay Rate를 0.00001로 낮추기 시도

## Slide 23: DDPG 4
Decay Rate에 따른 학습 안정도를 확인함
Decay Rate: [0.0001, 0.00004, 0.00002, 0.00001, 0.000005]
<하이퍼파라미터>
Decay Rate는 학습의 안정도에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 보임

## Slide 24: DDPG 5
Replay memory에서 experiments를 normalization하는 방식을 활용하기
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 power_out에 대해 min-max normalization 적용
  [실패]
Env2 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 min-max normalization 적용
  [실패]
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 acc, sp_whl에 대해 min-max normalization 적용
  [실패]
Env4 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 min-max normalization 적용
  [실패]
<하이퍼파라미터>
Min-max normalization은 feature 값이 [0, 1]임. Power의 부호는 나름의 의미가 있으므로 부호가 표현되어야 함.

## Slide 25: DDPG 5_ver2
Replay memory에서 experiments를 normalization하는 방식을 활용하기
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  power_out에 대해 min-max normalization_ver2 적용
  [V]
<하이퍼파라미터>
Mean-Standard deviation normalization보다 효과가 떨어지는 것으로 보임

## Slide 26: DDPG 6
Replay memory에서 experiments를 normalization하는 방식을 활용하기
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 power_out에 대해 mean-std normalization 적용
  [OOX]
Env2 State:
  State: [power_out/1000, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 mean-std normalization 적용
  [VVV]
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC – 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 acc, sp_whl에 대해 mean-std normalization 적용
  [VXX]
Env4 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6, j_min, j_max]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 mean-std normalization 적용
  [XXX]
<하이퍼파라미터>

## Slide 27: DDPG 6_ver2
Replay memory에서 experiments를 normalization하는 방식을 활용하기
Env1 State:
  State: [power_out/1000, SOC - 0.6]
  Replay memory에서 power_out에 대해 mean-std normalization 적용
  [O]
Env2 State:
  State: [power_out/1000, SOC – 0.6]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 mean-std normalization 적용
  [V]
Env3 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC – 0.6]
  Replay memory에서 acc, sp_whl에 대해 mean-std normalization 적용
  [X]
Env4 State:
  State: [acc, sp_whl, SOC - 0.6]
  Replay memory에서 모든 Feature에 대해 mean-std normalization 적용
  [X]
결론은 Env1이 가장 적합하다는 사실임

## Slide 28: DDPG 6_ver3
State 차이에 따른 학습 안정도를 확인함
다수의 시험을 진행함
Env1 State:
  State: [norm(power_out), SOC - 0.6, j_min, j_max]
  [O, O, O, O, O, O, O, O, O, X]
Env2 State:
  State: [norm(power_out), SOC – 0.6]
  [O, V, V, V, O, O, V, O, O, O]
전체적으로는 Env1 state가 좋은 성능을 보이는 것으로 보임

## Slide 29: DDPG 6_ver3
State 차이에 따른 학습 안정도를 확인함
다수의 시험을 진행함
Env1 State:
  State: [norm(power_out), SOC - 0.6, j_min, j_max]
  [O, O, O, O, O, O, O, O, O, X]
Env2 State:
  State: [norm(power_out), SOC – 0.6]
  [O, V, V, V, O, O, V, O, O, O]
전체적으로는 current density constraint가 있는 것이 성능상 좋은 것으로 보임

## Slide 30: DDPG 6_ver4
Terminal를 고려한 알고리즘 구성
인공신경망 간소화하기
다수의 시험을 진행함
Env1 State:
  State: [norm(power_out), SOC - 0.6, j_min, j_max]
  [ ]
Env2 State:
  State: [norm(power_out), SOC – 0.6]
  [ ]
학습의 안정성이 떨어지는 결과를 초래함
인공신경망 구조가 결과에 많은 영향을 끼치는 것으로 보임
(확인이 필요한 부분임)

## Slide 31: DDPG 7
  State를 확장함: [power_out/1000, action_prev, SOC - 0.6, SOC]
Env1 State:
    State: [power_out/1000, action_prev, SOC - 0.6, SOC]
  Replay memory에서 power_out에 대해 mean-std normalization 적용
<하이퍼파라미터>
효과가 별로 없는 것으로 보임

## Slide 32: DDPG 8
  Terminal state를 고려한 네트워크 업데이트 알고리즘 추가
  State의 정의
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
  Replay memory에서 power_out에 대해 mean-std normalization 적용
<하이퍼파라미터>
더 효과를 확인할 필요가 있음.

## Slide 33: DDPG 9
  POMDP를 고려한 DDPG
  DDPG 1:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Stack_size: 1
  DDPG 2:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Stack_size: 4
  DDPG 3:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Stack_size: 8
  DDPG 4:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Stack_size: 16
<하이퍼파라미터>
오히려 스택 모델은 성능 악화를 일으킴

## Slide 34: DDPG 9_ver2
  Discount factor에 따른 영향도를 비교하는 실험
  DDPG 1:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.0
  DDPG 2:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.3
  DDPG 3:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.6
  DDPG 4:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.95
<하이퍼파라미터>
작은 Discount factor는 학습의 불안정성을 키움
0.95 이상의 Discount factor을 설정하는 것이 중요한듯

## Slide 35: DDPG 9_ver3
  Terminal state와 POMDP를 고려한 DDPG
  DDPG 1:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Stack_size: 1
  DDPG 2:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    RNN 네트워크
    Stack_size: 4
<하이퍼파라미터>
만들어야함

## Slide 36: DDPG 10
  변동성 있는 reward factor 적용
  DDPG 1
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 5 (실패)
  DDPG 2
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 10 (실패)
  DDPG 3
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 15 ()
  DDPG 4
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 20 ()
<하이퍼파라미터>
Reward Factor를 증가시킬 필요가 있음
Reward Factor가 너무 낮음

## Slide 37: DDPG 10
  변동성 있는 reward factor 적용
  DDPG 1
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 25
  DDPG 2
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 50
  DDPG 3
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 70
  DDPG 4
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 100
<하이퍼파라미터>
Reward Factor를 증가시킬 필요가 있음
Reward Factor가 너무 낮음

## Slide 38: DDPG 10_ver2
  변동성 있는 reward factor 적용 & BatchNormalization 적용
  DDPG 1
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 20
  DDPG 2
    State: [power_out, SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 20
    BatchNormalization 적용
  DDPG 3
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 40
  DDPG 4
    State: [power_out, SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Reward_factor = 40
    BatchNormalization 적용
<하이퍼파라미터>
Reward Factor를 증가시킬 필요가 있음
Reward Factor가 너무 낮음

## Slide 39: DDPG 11
  Discount factor에 따른 영향도를 비교하는 실험
  DDPG 1:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.95
  DDPG 2:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.97
  DDPG 3:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.98
  DDPG 4:
    State: [norm(power_out), SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Discount factor: 0.99
<하이퍼파라미터>
낮은 discount factor는 학습의 불안정성을 높임
하지만 또 1.0 근처의 discount factor 또한 학습의 불안정성을 높임
0.95 정도의 discount factor를 추천함

## Slide 40: DDPG 12
신경망에서 Batch normalization을 적용함
  DDPG 1
    State: [norm(power_out / 1000), SOC - 0.6, J_min, J_max]
  DDPG 2
    State: [power_out / 1000, SOC - 0.6, J_min, J_max]
    Batch normalization 적용

## Slide 41: Generalization 실험 1
표준모델 후보군 :
  DDPG & DDQN
  R = or R =
  Input layer에 Batch normalization을 적용함
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
표준모델 1:
  DDQN1
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
표준모델 2:
  DDPG1
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
학습 진행
학습 진행

## Slide 42: Generalization 실험 1
표준모델 3:
  DDPG2
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, j_min, j_max]
표준모델 4:
  DDPG3
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
표준모델 5:
  DDPG4
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, j_min, j_max]
학습 진행
학습 진행

## Slide 43: Generalization 실험 1
표준모델 6:
  DDPG5
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, (SOC – 0.6)^2, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
표준모델 7:
  DDPG6
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, (SOC – 0.6)^2, j_min, j_max]
학습 진행
실패임 ….
여타의 다른 사이클에 대해서도 학습을 진행할 필요성이 있음….
배치노멀라이재이션을 할 때 큰 효과 기대 가능

## Slide 44: Generalization 실험 2
표준모델 후보군 :
  다수의 사이클 상에서 Training을 진행함
  셀 개수를 100개로 늘임
  배터리 모델은 OC_SIM_DB_Bat_nimh_6_240_panasonic_MY01_Prius
표준모델 1:
  DDQN1
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
표준모델 2:
  DDPG1
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
학습 진행
학습 진행

## Slide 45: Generalization 실험 2
표준모델 3:
  DDPG2
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, j_min, j_max]
표준모델 4:
  DDPG3
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
표준모델 5:
  DDPG4
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, j_min, j_max]
학습 진행
학습 진행

## Slide 46: Generalization 실험 2
표준모델 6:
  DDPG5
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, (SOC – 0.6)^2, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
표준모델 7:
  DDPG6
  R =
  State = [norm(power_out / 1000), SOC-0.6, (SOC – 0.6)^2, j_min, j_max]
학습 진행

## Slide 47: Generalization 실험 3
표준모델 후보군 : DDPG
  다수의 사이클 상에서 Training을 진행함
  셀 개수를 150개로 늘임
  배터리 모델은 OC_SIM_DB_Bat_nimh_6_240_panasonic_MY01_Prius
  모터 모델은 OC_SIM_DB_Mot_pm_95_145.mat
표준모델
  DDPG
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
모델 1
  1개의 주행사이클 학습
모델 2
  2개의 주행사이클 학습
NEDC로만 학습

## Slide 48: Generalization 실험 3
모델 3
  3개의 주행사이클 학습
모델 4
  4개의 주행사이클 학습
모델 5
  10개의 주행사이클 학습
  5개로 변경
모델 6
  15개의 주행사이클 학습
  6개로 변경
모델 7
  20개의 주행사이클 학습
  7개로 변경
모델 8
  24개의 주행사이클 학습
  8개로 변경
오히려 1개의 주행사이클에서 학습된 모델의 일반화가 더 잘되는듯…
학습의 안정성으로 인한 효과가 다수의 사이클을 경험하는 효과보다 큰 것으로 예상 됨
현재 모델 1, 3, 4에 대해서 유효한 모델을 얻음..
여러가지 주행사이클을 모두 한번에 학습에 활용하지 않고 순차적으로 활용한다면 어떨까? …

## Slide 49: Generalization 실험 4
표준모델 후보군 : DDQN
  다수의 사이클 상에서 Training을 진행함
  셀 개수를 100개로 늘임
  배터리 모델은 OC_SIM_DB_Bat_nimh_6_240_panasonic_MY01_Prius
  모터 모델은 OC_SIM_DB_Mot_pm_95_145.mat
표준모델
  DDPG
  R =
  State = [power_out / 1000, SOC-0.6, j_min, j_max]
  Batch Normalization 적용함
모델 1
  1개의 주행사이클 학습
모델 2
  2개의 주행사이클 학습
NEDC로만 학습

## Slide 50: Generalization 실험 4
모델 3
  3개의 주행사이클 학습
모델 4
  5개의 주행사이클 학습
모델 5
  10개의 주행사이클 학습
모델 6
  15개의 주행사이클 학습
모델 7
  20개의 주행사이클 학습
모델 8
  24개의 주행사이클 학습
학습 진행

## Slide 51: Generalization 실험 5
Easy case – city cycle만 모아서 학습과 테스트를 진행
  대면적 사이즈를 150으로 축소시킴 ..
  DDQN 1  학습사이클 1개
  DDQN 2  학습사이클 3개
  DDQN 3  학습사이클 7개
  DDQN 4  학습사이클 20개
  DDPG 1  학습사이클 1개
  DDPG 2  학습사이클 3개
  DDPG 3  학습사이클 7개
  DDPG 4  학습사이클 20개
Generalized 모델로 소개함

## Slide 52: Generalization 실험 5
실험결과 정리
  대면적 사이즈를 150으로 축소시킴 ..
  DDQN 1  학습사이클 1개
  DDQN 2  학습사이클 3개
  DDQN 3  학습사이클 7개
  DDQN 4  학습사이클 20개
  DDPG 1  학습사이클 1개
  DDPG 2  학습사이클 3개
  DDPG 3  학습사이클 7개
  DDPG 4  학습사이클 20개
Generalized 모델로 소개함

## Slide 53: Generalization 실험 6
All case에서 실험을 진행함
액션의 가용 범위를 달리하면서 학습의 안정도와 일반화 파워를 확인함
  DDPG1:
    대면적 : 150
    셀 개수: 150
    학습사이클 개수: 10개
  DDPG2:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    학습사이클 개수: 10개
실험 진행 중 (Desktop)

## Slide 54: Generalization_MDP
MDP Driver model을 만들어 일반화하는 작업을 진행함
기존의 학습된 네트워크 (Generalization5 model)에 MDP 사이클을 적용하여 학습을 진행함
  DDPG1:
    대면적 : 150
    셀 개수: 150
MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG2:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    여러 개의 MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG3:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    한 개의 MDP 사이클에 대해 학습 후, 다양한 MDP 사이클 학습
학습이 안됨
확인 필요함
학습이 잘됨, 200/200으로 스택 사이즈를 증가하여 학습을 진행 중…

## Slide 55: Generalization_MDP
MDP Driver model을 만들어 일반화하는 작업을 진행함
기존의 학습된 네트워크 (Generalization5 model)에 MDP 사이클을 적용하여 학습을 진행함
  DDPG1:
    대면적 : 150
    셀 개수: 150
MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG2:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    여러 개의 MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG3:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    한 개의 MDP 사이클에 대해 학습 후, 다양한 MDP 사이클 학습
학습이 안됨
확인 필요함
학습이 잘됨, 200/200으로 스택 사이즈를 증가하여 학습을 진행 중…

## Slide 56: Generalization_MDP_ver2
MDP Driver model을 만들어 일반화하는 작업을 진행함
배터리를 OC_SIM_DB_Bat_nimh_30_300_ovonic로 교체하여 학습을 진행함
MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG1:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    여러 개의 MDP 모델로 학습을 진행함
  DDPG2:
    대면적 : 200
    셀 개수: 200
    한 개의 MDP 사이클에 대해 학습 후, 다양한 MDP 사이클 학습
학습이 잘 된다면 전의 모델의 배터리 모델을 변경시켜야 할 듯 …
학습이 너무 잘됨.. 결국 학습은 배터리와 연료전지의 용량이 중요함

## Slide 57: Scalability1
차중을 증가시키고 연료전지의 사이즈와 배터리 종류를 달리하여 학습의 Scalability를 확인함:
  셀 개수: 300
  표면적: 200
  차중: 1500kg
  배터리: Panasonic_prius  nimh_30_300_ovonic
학습은 표준 사이클에서 학습을 진행함 (data/city/01_FTP72_fuds)
이후에 MDP에서 학습을 진행함
Transfer learning과도 학습 속도를 비교해야 함:
  DDPG1 : Transfer learning을 적용하지 않음
  DDPG2 : Transfer learning을 적용함.. (generalization 5 model)
재원에 따른 학습의 정도가

## Slide 58: Scalability2
차중을 증가시키고 연료전지의 사이즈와 배터리 종류를 달리하여 학습의 Scalability를 확인함:
  셀 개수: 300
  표면적: 200
  차중: 1500kg
  배터리: Panasonic_prius  nimh_30_300_ovonic
추가적으로 하이브리드 구조를 병렬형에서 직렬형으로 변경함
학습은 표준 사이클에서 학습을 진행함 (data/city/01_FTP72_fuds)
이후에 MDP에서 학습을 진행함
Transfer learning과도 학습 속도를 비교해야 함:
  DDPG1 : Transfer learning을 적용하지 않음
  DDPG2 : Transfer learning을 적용함.. (generalization 5 model)